东环建审〔2021〕5号

阳江市生态环境局阳东分局关于阳东区船尾石垃圾填埋场填埋气体治理利用项目

环境影响报告表的批复

阳江市阳东区环宇新能源有限公司：

你单位送来的《阳东区船尾石垃圾填埋场填埋气体治理利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、该项目位于广东省阳江市阳东区北惯镇G15沈海高速西100米船尾石垃圾填埋场内，占地面积1600m2，总建筑面积1200m2。项目主要建设内容包括：发电机厂房、预处理系统、配电房、综合管网及其他辅助工程的建设。项目建设1套4000m3/h填埋气收集预处理系统，收集阳江市阳东区船尾石垃圾填埋场对空排放的填埋气进行发电利用，发电机组总装机容量为5MW，分2期建设，1期建设机组装机容量为3MW（6台500kW发电机组），2期建设机组装机容量为2MW（4台500kW发电机组），均为静音集装箱式沼气发电机组，采用专线并网，上网工程涉及辐射影响内容的，需另行单独委托有资质单位申报，不在本项目评价范围内。项目总投资1642万元，其中环保投资300万元。项目劳动定员3人，不在本项目内食宿，均依托填埋场办公生活区，年工作300天，实行3班制，每班8小时。

二、项目建成后主要污染物总量控制指标分别为：二氧化硫5.366t/a，氮氧化物23.37t/a。本项目是对阳东区船尾石垃圾填埋场填埋气进行收集、治理和发电利用项目，项目建成后相对于原垃圾填埋场未经预处理的100%填埋气直接通过火炬燃烧产生的主要污染物排放量进行了削减，二氧化硫、氮氧化物的排放量分别减少了1.179t/a、1.3t/a。

三、阳江市环境技术中心出具的《关于阳东区船尾石垃圾填埋场填埋气体治理利用项目环境影响报告表评估意见的函》(阳环技〔2020〕118号)认为，报告表内容翔实，评价适用标准合适，符合环评导则有关技术规范要求，环保措施总体可行，环评结论可信。经我局建设项目业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期间，施工废水经沉淀池和隔油池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。营运期间，产生的废水主要是浓盐水、燃气预处理产生的冷凝水，其中：（1）项目发电机组发电过程中需使用冷却水间接冷却降温，冷却水为软化水，主要污染物为钙、镁离子，回用于填埋场区洒水降尘。（2）冷凝水经桶装收集后定期委托有能力处理单位处置，不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，通过封闭施工、洒水压尘、交通扬尘控制、加强施工现场管理等综合措施，将项目施工期间产生的废气对周围环境空气的影响降低到最低限度，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织监测浓度限值。营运期间，项目产生的废气主要为发电机组沼气燃烧废气，燃烧系统采用有利于减少NOx产生的低氮燃烧技术，并预留脱氮装置空间。发电机组沼气燃烧废气经收集后通过15m排气筒高空排放，每个发电机组各设1个15m排气筒。项目二氧化硫、颗粒物（PM10）排放参照执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“其他气体燃料燃气轮机”的相关标准（即SO2≦100mg/m3，颗粒物≦10mg/m3），氮氧化物参照执行《广东省环境保护厅对广州市环保局关于生活垃圾填埋气发电机组烟气氮氧化物排放要求请示的复函》（粤环函[2014]1001号）的排放限值（即NOx≦450mg/m3）。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，严格规定时间作业，通过设立围蔽设施、合理布置声源较强的设备、采用低声机械等综合措施，减少噪声对周边环境的污染影响，边界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。营运期间，对厂房、高噪声设备等采用隔声、消声、减震措施，同时通过合理布局、利用墙体隔声、树木吸声等治理措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求：施工期间，施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理；建筑垃圾应运至合法的指定地点处理。营运期间，项目过滤器更换下来的废滤芯经收集后统一交由滤芯厂家定期收回；废机油收集暂存于危废间，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

七、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局阳东分局

2021年4月30日

抄送：阳江市生态环境局阳东分局执法股。