阳环（东）建审〔2024〕1号

阳江市生态环境局关于阳江市阳东区昭辉五金喷塑厂五金制品加工建设项目环境影响报告表的批复

阳江市阳东区昭辉五金喷塑厂：

你公司报批的《阳江市阳东区昭辉五金喷塑厂五金制品加工建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇新工业大道北边、赤诚四路西边（中心位置坐标为：东经112度4分32.309秒，北纬21度56分46.516秒），项目占地面积1800m2，建筑面积1800m2。项目建设内容：1栋1层厂房，包括清洗车间、喷漆车间、喷粉车间、仓库和办公室等。项目建成后主要从事五金制品表面处理加工，以线材表面处理加工为主，年加工线材120万件。

项目总投资38万元，其中环保投资5万元。

本项目劳动定员15人，均不在厂区内食宿，每天1班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。

二、根据《报告表》的评价结论和阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳江市阳东区昭辉五金喷塑厂五金制品加工建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕81号）认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水主要为清洗废水、盐酸雾的碱液喷淋废水、水帘柜废水、漆雾喷淋废水和员工的生活污水。（1）项目清洗废水、盐酸雾的碱液喷淋废水、水帘柜废水、漆雾喷淋废水经自建污水治理设施（调节池+混凝沉淀+厌氧+好氧+沉淀池+沙滤+碳滤+超滤膜组+RO反渗透膜组）处理后回用于生产，不外排；浓水作为危险废物交由有危险废物处置资质的单位处置，浓水产生量以企业生产运营中实际产生量为准。（2）生活污水经厂区三级化粪池预处理后经市政管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂处理，外排污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）中表1B 级标准的较严值。

（二）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的大气污染源主要为酸洗工序产生的盐酸雾、喷漆和固化工序产生的废气、喷粉固化废气、喷粉工序产生的喷粉粉尘、天然气燃烧尾气。（1）清洗线的酸洗工序产生的盐酸雾经风管统一收集，引至碱液喷淋塔进行处理后的通过1根15m高的排气筒(DA001）排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值及无组织排放监控点浓度限值。（2）喷漆和固化工序产生的废气经收集后引至水帘柜+喷淋塔+除雾装置+两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，漆雾颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值及无组织排放监控点浓度限值；VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1二级新扩改建标准。（3）喷粉工序产生的喷粉粉尘由喷粉线自带滤芯除尘器收集处理后在喷粉车间内无组织排放。颗粒物无组织排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。（4）天然气燃烧尾气通过内设管道收集后经过2根15m排气筒（DA003和DA004）排放，烟尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2-干燥炉，窑-二级标准排放限值，SO2、NOX执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。厂内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

项目VOCs排放量应控制在0.244t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.14t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.104t/a以内）；NOx排放量应控制在0.009t/a以内。

（三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目生产过程中产生的废普通包装材料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由废旧物资回收公司处理；项目产生的危险废物主要为废矿物油、废原料桶（废油漆桶、废磷化剂桶、废除油剂桶等）、废漆渣、废活性炭、清洗除油处理池沉渣、自建污水处理站污泥和高浓度废水、废炭滤活性炭、废石英砂滤料、废超滤膜、废RO膜，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急措施，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

（六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2024年1月29日