阳环（东）建审〔2024〕5号

阳江市生态环境局关于国道G228线阳江市良洞至雅韶段改建工程环境影响报告表的批复

阳江市公路事务中心：

你单位报批的《国道G228线阳江市良洞至雅韶段改建工程环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区良洞至雅韶，路线起点位于东平镇良洞村与大沟镇沙冈村交界处的寿长大桥西桥头，终点位于雅韶镇，于雅韶村附近与新江台南延线、雅白线相交（起点坐标：东经112 度12分4.000秒，北纬21度49分50.045秒；终点坐标：东经112度1分51.552秒，北纬21度49分34.557秒）。项目国道G228线原设计为双向两车道二级公路、设计速度60km/h，现升级为双向四车道一级公路，设计车速为80km/h（局部路段限速60km/h），为避开马岗水库和沙湾水库大坝管理范围、水源保护区生态红线、大沟镇沙冈村及减少拆迁和占用基本农田数量，项目有多处南移改线，路面结构为沥青混凝土路面，路线全长约19.325公里，项目整体式路基宽度为24.5m[0.75m（土路肩）+3.0m（硬路肩）+8.0m（2×3.75m行车道+0.5m路缘带）+1.0m（中央分隔带）+8.0m（0.5m路缘带+2×3.75m行车道）+3.0m（硬路肩）+0.75m（土路肩）]，分离式路基（单幅）宽度为12.75m[左右幅均0.75m（土路肩）+0.75m（左侧硬路肩）+2×3.75m行车道+3.0m（硬路肩）+0.75m（土路肩）]。主要建设内容包括：道路、桥涵、排水、电路、沿线设施及绿化等。项目总投资为102592.38万元，其中环保投资2286.24万元。

本项目施工人数约100人，施工营地中不设生活营地。

二、阳江市生态环境技术中心出具的《关于国道G228线阳江市良洞至雅韶段改建工程建设项目环境影响报告表评估意见的函》(阳环技〔2024〕12号)认为，从环境影响的角度看，项目建设可行。阳江市生态环境局阳东分局已召开该项目的业务评审会，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期施工单位应对施工废水进行妥善处理，施工废水经隔油沉砂池澄清处理后回用于车辆冲洗或用于施工场地抑尘洒水等，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。施工人员食宿依托周边餐厅及民房，产生的生活污水纳入当地生活污水处理系统处理。营运期废水主要为路面雨水，经沉砂井沉淀后，排入项目设置的排水管道后进入附近地表水体。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，施工场地边界四周应设置围挡，施工现场应专门配备洒水降尘设备，开挖作业面应保持一定湿度，定期对干燥施工面进行洒水降尘，禁止在大风天气进行扬尘大的作业，对易产生扬尘的物料运输车辆应加盖篷布防止散落，施工场地出入口应设置冲洗设施对进出车辆进行冲洗，临时推土场及易产生扬尘的建筑材料应落实覆盖防尘措施；加强施工机械维护，确保施工机械废气排放符合要求。施工期废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。营运期间加强道路管理及路面养护，保持道路良好的运营状态，加强道路绿化，利用植物对尾气的净化作用，减少机动车尾气污染。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，施工单位应严格按照规定时间作业，通过采用低噪声工程机械设备，合理布局昼间强噪声设备施工，加强工地管理，敏感点附近设置临时隔声屏障等综合措施，减少噪声对周边环境和敏感点的影响。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。营运期间因受交通噪声影响预测结果超标的各敏感点，项目须采取相应的噪声防护措施，根据噪声跟踪监测超标情况安装隔声窗；营运期选取代表性点、段进行环境噪声的监测，根据监测结果，对于噪声超标严重的，应及时采取适当的措施进行降噪。项目道路两侧30m内区域或高于三层临街建筑面向交通干线区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）），其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期间，施工人员生活垃圾应收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；建筑垃圾中能回用的（如废钢筋），交由回收单位回收利用；不能回用的（如废砖瓦、砂石、水泥），由建设单位收集后运至经政府指定的受纳地点堆放；工程弃渣的外运委托审查合格的专业运营余泥渣土运输单位，按照制定的规定运输路线和规定时间运输。装运泥土时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬，运输必须限制在规定时段内进行。营运期间，产生的固体废物主要为往来车辆和行人丢弃的垃圾坠落物等，经环卫部门收集和妥善处置。

（五）加强环境风险管理，项目在运营过程中，由危险品运输事故造成的各种风险具有一定的潜在危险性，事故处理按报告表提出的应急方案进行实施，可在最大限度上减轻事故对社会环境和自然环境产生的影响。

（六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2024年3月1日